Erikoisharjoitus III

Puiden latvapisteiden puoliautomaattinen 3D paikantaminen ilmakuvilta lidar-pintamalleja hyödyntäen

Vastuuhenkilö Ilkka Korpela

Ryhmä tutkii perusharjoituksessa läpi käydyn latvojen paikantamismenetelmän potentiaalia osoitetuissa kohteissa. Ryhmä valitsee vähintään yhden viidestä metsikkökoealasta, joskin menetelmää saa testata millä tahansa 26 koealasta, joille referenssiaineistoa löytyy D:\MINV12\PUUDATA -hakemistosta.

Tutkimukselliset kysymykset ovat

- Eri mittakaavan kuvilla (mittakaavakombinaatiot) saavutettu tarkkuustaso eri 
  tarkkuusmittarein (RMSE(Z), RMSE(XY), Match-Rate-%,...)

- Kuvamäärän vaikutus

- Menetelmän herkkyys parametreille: 
   mallipuu, maskin koko ja muoto, hakuavaruus sekä klusterointiparametrit

- Käyttäjäkokemukset

Aineisto:

- Koeala ja sen maastossa kerätyt puutiedot (referenssidata)

- Lidar-DTM (LidarDTM.hdr)

- Lidar-CHM (koealakohtainen n. 200 x 200 m malli per koeala)

- Ilmakuvat

- KUVAMITT-ohjelmisto

Ryhmä raportoi graafien ja taulukoiden avulla tulokset, kuvaa menetelmän lyhyesti ja esittää johtopäätökset 3-4 sivun raportissa. Aikamenekki 2-3 päivää.

Ohjelmaa KUVAMITT tulee muokata ainakin Module.1bas aliohjelman Check_Accuracy() -osalta, jossa on koordirivi TreeFile = "c:\data\mk_vis_trees.txt"

Tiedostonimi valitaan koealan mukaan. Viidelle koealalle on valmisteltu "_vis_trees.txt" -tiedostot, jotka sisältävät puut, jotka on huolellisen visuaalisen tulkinnan mukaan määritelty "3D-mitattaviksi" (discernibility, Korpela (2004)), s.o. puun latva näkyy vähintään kahdella kuvalla. Jos referenssinä käyttää koealan kaikkia puita, YPNIT-menetelmien tulokset eivät ole yhtä "mieltä ylentäviä". Voit muokata *trees.txt tiedostoja D:\MINV12\PUUDATA\ hakemistossa ja rajata puujoukkoa esim. suhteellisen pituuden mukaan tai tehdä itse silmänvaraisen 3D-näkyvyys tarkastelun ja luoda "_vis_trees.txt" tiedoston kohteelle, jolta se puuttuu.

Koealan origon sijainti löytyy kunkin *trees.txt ascii-tiedoston alkuriveiltä.

Valmistellut Koealat

MK Muistokuusikko, miltei uudistuskypsä kuusikko, istutus 1932

- Ilmakuvilta visuaalisesti löydetyt puut D:\minv12\EH3\MK_vis_trees.txt

Tiedoston maastohavainnot elokuulta 2002, elokuun 2004 pituudet saadaksesi lisää 
  ~ 0.4 m jokaisen puun pituuteen

- Lidar CHM D:\minv12\EH3\ MK_RasterCHM.hdr

Kuva #. Lidar-latvustomalli (CHM) ja 1997 kuvalle projisoidut latvapisteet (mk_vis_trees.txt)

- Ilmakuvat

v. 1997 1:16000 (nadiri) 9724907

v. 2002; 1:12000 22054607, 22054608, 22054609

v. 2002; 1:16000 22064615, 22064616, 22064617, 22064620, 22064621, 22064622

v. 2002; 1:30000, 022074638, 022074639

v. 2004; 1:8000 0440303, 0440304, 0440317, 0440318

v. 2004; 1:14000 440202, 440203, 440204, 440205, 440202, 440216, 440217, 440218, 440219

MAKU_Texas; "Teksasin radan" varren mänty-kuusi -metsikkö, luont/kylvö ~ 1958

- D:\minv12\EH3\MAKU_vis_trees.txt ;   Maastohavainnot heinäkuulta 2005

- D:\minv12\EH3\MAKU_vis_trees_2002.txt

Pituuksista vähennetty 0.9 m (kolme kasvukautta: '02, '03 ja '04)

- Lidar CHM D:\minv12\EH3\ MAKU_RasterCHM.hdr

- Lidar DTM D:\minv12\ HydeLidarDEM.hdr

- Ilmakuvat

v. 2002; 1:6000 VÄRI
 22041228, 22041229, 22041230, 22041247, 22041248, 22041249

v. 2002; 1:6000 VÄI
22044582,22044583,22044585,22044586,22044587

v. 2002; 1:12000 VÄI

22054601,22054602,22054603,22054606,22054607,22054608

v. 2002; 1:16000 VÄI

22064616,22064617,22064618,22064619,22064620,22064621

v. 2002; 1:30000 VÄI, 
022074638, 022074639

v. 2004; 1:8000 VÄI

4440318,4440319,4440320,4440321,4440322,4440323

v. 2004; 1:14000 VÄI
440201, 440202, 440203, 440204, 440217, 440218, 440219, 440220

Vaihda Module.1bas aliohjelmassa Check_Accuracy()

TreeFile = "c:\data\maku_vis_trees.txt"  tai

TreeFile = "c:\data\maku_vis_trees_2002.txt"

KU6 Kuusen harvennusvoimakkuuskoeala 6, lievä harvennus, luont. n. 60 v.

- D:\minv12\EH3\KU6_vis_trees.txt

Havainnot kesäkuulta 2002

- Lidar CHM D:\minv12\EH3\ KU6_RasterCHM.hdr

- Lidar DTM D:\minv12\ HydeLidarDEM.hdr

- Ilmakuvat

v. 2002; 1:6000 VÄRI
22041232,22041233,22041234,22041243,22041244,22041245

v. 2002; 1:6000 VÄI
22044578,22044579,22044589,22044590,22044591,

v. 2002; 1:12000 VÄI

22054598,22054599,22054600,22054608,22054609,22054610,22054611

v. 2002; 1:16000 VÄI

22064615,22064616,22064621,22064622

v. 2002; 1:30000 VÄI, 
22074637,22074638,22074639

v. 2004; 1:8000 VÄI

4440315,4440316,4440317,4440324,4440325,4440326

v. 2004; 1:14000 VÄI
440203,440204,440205,440206,440207,440214,440215,440216,440217,440218

Vaihda Module.1bas aliohjelmassa Check_Accuracy()

TreeFile = "c:\data\ku6_vis_trees.txt"

MA4 Männyn harvennusvoimakkuuskoeala 4 (harventamaton, istutettu 1960)

- D:\minv12\EH3\ma4_vis_trees.txt

Havainnot heinäkuulta 2002

- Lidar CHM D:\minv12\EH3\ Ma4_RasterCHM.hdr

- Lidar DTM D:\minv12\ HydeLidarDEM.hdr

- Ilmakuvat

v. 2002; 1:6000 VÄRI
22041228,22041229,22041247,22041248,22041249

v. 2002; 1:6000 VÄI
22044582,22044583,22044584,22044585,22044586

v. 2002; 1:12000 VÄI

22054601,22054602,22054603,22054605,22054606,22054607,22054608

v. 2002; 1:16000 VÄI

22064616,22064617,22064618,22064619,22064620,22064621

v. 2002; 1:30000 VÄI, 
22074638, 22074639

v. 2004; 1:8000 VÄI

4440301,4440302,4440318,4440319,4440320,4440321,4440322,4440323

v. 2004; 1:14000 VÄI
440201,440202,440203,440204,440218,440219,440220

Vaihda Module.1bas aliohjelmassa Check_Accuracy()

TreeFile = "c:\data\ma4_vis_trees.txt"

KO2 koivun harvennusvoimakkuuskoeala 2 (harventamaton, istutettu 1973)

- D:\minv12\EH3\ko2_vis_trees.txt

Havainnot elokuulta 2002

- Lidar CHM D:\minv12\EH3\ KO2_RasterCHM.hdr

- Lidar DTM D:\minv12\ HydeLidarDEM.hdr

- Ilmakuvat

v. 2002; 1:6000 VÄRI
22041229,22041230,22041247,22041248

v. 2002; 1:6000 VÄI
22044582,22044583,22044586,22044587

v. 2002; 1:12000 VÄI

22054601,22054602,22054603,22054606,22054607,22054608

v. 2002; 1:16000 VÄI

22064616,22064617,22064618,22064619,22064620,22064621

v. 2002; 1:30000 VÄI, 
22074638,22074639

v. 2004; 1:8000 VÄI

440318,440319,440320,440321,440322,440323

v. 2004; 1:14000 VÄI

440201,440202,440203,440204,440217,440218,440219,440220

Vaihda Module.1bas aliohjelmassa Check_Accuracy()

TreeFile = "c:\data\ko2_vis_trees.txt"